## Slide 1: ROBOT TỰ CÂN BẰNG 2 BÁNH
Tiểu luận môn Lập trình hệ thống
SVTH: Nguyễn Trung Kiên – 22050061
Lê Hữu Sơn – 22050058
GVHD: Lê Duy Hùng

## Slide 2: Lý do thực hiện đề tài
- Robot tự cân bằng là một bài toán điều khiển khó, có tính ứng dụng cao.
- Giúp nắm rõ kiến thức về điều khiển PID, FreeRTOS, xử lý cảm biến.
- Tạo nền tảng cho các nghiên cứu nâng cao hơn như xe tự hành, robot dịch vụ.

## Slide 3: Các hệ thống tương tự
Xe Segway
hoverboard

## Slide 4: Nguyên lý con lắc ngược
- Robot hai bánh tương đương với hệ con lắc ngược.
- Trọng tâm luôn nằm trên trục bánh xe để giữ cân bằng.
- Điều khiển PID được áp dụng để giữ hệ ổn định.

## Slide 5: Cơ chế giữ thăng bằng
- Sử dụng cảm biến MPU6050 để đo góc nghiêng, vận tốc góc.
- Kết hợp dữ liệu từ gia tốc kế và con quay hồi chuyển.
- Thuật toán PID điều chỉnh động cơ để đưa robot về trạng thái cân bằng.

## Slide 6: Công nghệ sử dụng
- Phần cứng: ESP32, MPU6050, Driver L298N, Động cơ DC, Pin Li-ion.
- Phần mềm: FreeRTOS, Arduino IDE, ngôn ngữ C/C++.
- Giao tiếp: I2C (cảm biến), PWM (điều khiển động cơ).

## Slide 7: Kiến trúc hệ thống

## Slide 8: Thiết kế các Task
Task Sensor: Đọc dữ liệu cảm biến, gửi vào Queue.
1
Task PID: Nhận dữ liệu cảm biến, tính toán PID, gửi tín hiệu điều khiển.
2
Task Motor: Xuất PWM điều khiển động cơ.
3
Task Debug: In dữ liệu ra Serial.
4

## Slide 9: Hạn chế
Chỉ cân bằng khi góc nghiêng nhỏ (≤15°).
Dao động mạnh khi thay đổi tốc độ nhanh.
Khung robot đơn giản, chưa chịu tải tốt.

## Slide 10: Hướng phát triển
Kết hợp PID với Fuzzy hoặc LQR để tối ưu điều khiển.
Nâng cấp động cơ, khung và pin.
Tích hợp Bluetooth/WiFi, app giám sát PID.
Ứng dụng robot thành xe tự cân bằng mini.